## Slide 1
数字逻辑设计
第8章 脉冲波形的产生与整形

## Slide 2
§8.1 概述
二、矩形脉冲的主要参数
一、获取矩形脉冲的方法
脉冲波形发生电路。
脉冲波形整形电路。
利用整形电路把周期性变化的波形变换为符合要求的矩形脉冲。
脉冲周期
称为多谐振荡器。
脉冲宽度
脉冲幅度
上升时间
下降时间
占空比 :
Notes: 脉冲周期T-周期重复的脉冲序列中，两个相邻脉冲之间的时间间隔。有时也用其倒数频率f来表示。
脉冲幅度Vm-脉冲电压的最大变化幅度。
脉冲宽度tW-从脉冲前沿到达0.5vM起，到脉冲到达后沿0.5vM为止的一段时间。
上升时间-脉冲上升沿从0.1到0.9vM所需要的时间。
下降时间-脉冲下降沿从0.9到0.1所需要的时间。

## Slide 3
三、施密特触发器（一种特殊的数字传输门）
1. 工作特点
有两个阈值电压
VT
vo/V
vI/V
VT+
VT -
输入从低电平上升的过程中，输出发生状态转换时对应的输入电平，称为正向阈值电压 (VT+)。
输入从高电平下降的过程中，输出发生状态转换时对应的输入电平，称为负向阈值电压为 (VT -) 。
---滞回特性
回差电压：Δ VT = VT+ - VT -
§8.1 概述

## Slide 4
2.门电路构成的施密特触发器

## Slide 5
10
8
6
4
2
0
v
I
/V
2
4
6
8
10
V
OH
≈
V
DD
v
O
/V
B
vI1
0
0
1
(1) I上升
当vI1=0， = 0V
v
O
正向阈值电压 (VT+): I 值在增加过程中，使输出电压产生跳变时所对应I 的值。
只要 I1 <VTH，则保持 =0V

O
VTH
υI1
υo
(2)当 =VTH，电路发生正反馈 ：
υI 1

## Slide 6
vI1
(3) υI1 VTH电路,维持 不变
υ
O
=VOH
,只要υI1 > VTH，
υI1
(4)当υI下降, 也下降
则保持 =VOH
υo
当 =VTH，电路产生如下正反馈 ：
υI1

## Slide 7
3. 施密特触发器的应用
将周期性变化的波形转换为矩形脉冲。
（1）波形变换
反相变换
同相变换
§8.1 概述
Notes: 反相变换：输入和输出的高低电平是反相的
利用施密特触发器状态转换过程的正反馈作用，可以将边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲。
同相变换：输入和输出的高低电平时同相的

## Slide 8
（2）脉冲鉴幅
将幅度大于 VT+ 的脉冲信号选出。
§8.1 概述

## Slide 9
（3）脉冲整形
将畸变的或边沿不理想的矩形波变为边沿陡峭的矩形波。
§8.1 概述

## Slide 10
tW
四、单稳态触发器
1. 工作特点
电路有稳态和暂稳态两个不同的工作状态。
在外界触发脉冲作用下，能从稳态翻转到暂稳态，暂稳态维持一段时间以后，电路能自动返回稳态。
暂稳态维持时间的长短取决于电路自身参数，与外界触发脉冲无关。
t
vI
t
vo
稳态
单稳态
触发器
vI
vo
暂稳态
§8.1 概述

## Slide 11
2. 单稳态触发器的应用
（1）脉冲整形
单稳态触发器能够把输入的不规则脉冲信号vI，整形为具有一定幅度和一定宽度的标准矩形脉冲vO。vO的幅度取决于单稳态电路输出的高、低电平，宽度tW决定于电路元件的参数。
单稳态
触发器
vI
vo
§8.1 概述

## Slide 12
（2）脉冲延时
脉冲延时电路一般要用两个单稳态触发器完成。延时时间为tW1，它决定于第一级单稳态触发器的定时元件。
1
1
uI
u0
（tW1）
（tW2）
§8.1 概述

## Slide 13
（3）定时
由于单稳触发器可产生宽度为tW的矩形脉冲，利用这个矩形脉冲去控制某电路使它在tW的时间内动作或不动作，这就是单稳态触发器的定时作用。定时时间为tW，可通过调节定时元件来调节定时时间。
§8.1 概述

## Slide 14
多谐振荡器是一种常用的脉冲信号产生电路。
1. 工作特点
五、多谐振荡器
无稳态，具有两个暂稳态。
自激振荡器－－在接通电源后，不需外加触发信号，便能自动产生矩形脉冲。
矩形波中除基波外，还含有丰富的高次谐波－－称为多谐振荡器。
t
vo
暂稳态
暂稳态
暂稳态
暂稳态
§8.1 概述

## Slide 15
2. 石英晶体多谐振荡器简介
多谐振荡器可以由多种电路结构实现，但往往存在频率稳定性差的弱点。在振荡电路中加入石英晶体 ，可以起到稳频的作用，称为石英晶体振荡器。
X
0
f
0
f
石英晶体的符号和电抗频率特性
f0只与晶体的材料、几何形状和尺寸大小有关， 而与电路中的R、C数值无关。
－－输出频率稳态性很高。
当频率为谐振频率f0时，石英晶体的等效阻抗最小，信号最容易通过，而其它频率信号均被衰减掉。
－－晶体的选频特性极好。
§8.1 概述

## Slide 16
§8.2 555定时器及其应用
555定时器是一种多用途的数字—模拟混合集成电路，因为其内部有3个精密的5KΩ电阻而得名。
实际应用
构成施密特触发器
构成单稳态触发器
构成多谐振荡器
产品型号
双极型产品：最后数码为555， 如5G555。
CMOS型产品：最后数码为7555，如CC7555。

## Slide 18
S
R
一、555定时器的电路结构与引脚功能
电压比较器
输入阻抗高，输入电流≈0。
V+＞V-，输出为高电平“1”；
V+＜V-，输出为低电平“0”。
分压器
5脚悬空时， ， ；
5脚外接控制电压VCO时， 。
当5脚不加控制电压时，通常经过一个0.01µF的电容接地，以抑制干扰。
基本RS触发器
放电三极管
输出缓冲器
电源端
电压控制端
阈值端
触发端
放电端
接地端
清零端
输出端
§8.2 555定时器及其应用

## Slide 19
二、555定时器的基本功能
导通
0
截止
1
1
1 0
×
×
0
× ×
1
不变
不变
1 1
1
0 1
导通
0
1
0 0
截止
1
1
2
3
4
8
7
6
5
GND
VCC
TR
VO
RD
VCO
TH
DISC
VT
uO
vi2
vi1
输出
输入
vC1 vC2
RS触发器
§8.2 555定时器及其应用

## Slide 20
从555定时器的功能表可以看出：
555定时器有两个阈值电平，分别是1/3VCC和2/3VCC；
2. 输出端为低电平时三极管TD导通， 7脚输出低电平；输出端为高电平时三极管TD截止， 如果7脚接一个上拉电阻， 7脚输出为高电平。所以当7脚接一个上拉电阻时，输出状态与3脚相同。
§8.2 555定时器及其应用

## Slide 21
三、脉冲产生电路的暂态分析
脉冲波形产生与整形电路多是由RC充放电电路构成的。
① 开关闭合的一瞬间，电容器上电压不能突变，满足开关定理VC(0+)=VC(0-)。
② 充电暂态过程结束后，流过电容器的电流iC(∞)为0，即电容器相当于开路。
C
VC ( t )
R
S
E
0
VC ( t )
t
E
VC ( ∞ )
VC ( 0 )
§8.2 555定时器及其应用

## Slide 22
④令VC(tW)=VT，则从暂态过程的起始值VC(0+)变到VT所经历的时间tW可用下式计算：
③ 电路的时间常数τ =RC，τ决定了暂态时间的长短。根据三要素公式，可以得到电压随时间变化的方程为 :
0
VC ( t )
t
E
VC ( ∞ )
VC ( 0 )
tW
§8.2 555定时器及其应用

## Slide 23
vo/V
vi/V
四、555定时器的应用
1. 用555定时器构成施密特触发器
正向阈值电压 :
负向阈值电压 :
回差电压：Δ VT = VT+ - VT -
VOH
VOL
§8.2 555定时器及其应用

## Slide 24
例： 555构成的施密特触发器的输入波形如下图所示，试画出其输出波形。
ui
0
0
uO
t
t
2VCC/3
1VCC/3
施密特触发器的主要用于对输入波形的整形。上图表示的是将三角波整形为方波,其它形状的输入波形也可以整形为方波。

## Slide 25
练习：由555定时器构成的电路如图所示，如果输入为下图所示的波形，画出对应输出的波形

## Slide 26
2. 用555定时器构成单稳态触发器
t
vi
t
vo
t
vc
tW
电路的稳态 ---“0”。
电路的暂稳态 ---“1”。
输出脉冲宽度
§8.2 555定时器及其应用
Notes: 如果没有触发信号时Vi处于高电平，那么稳态时这个电路一定处于Vc1=Vc2=1、Q=0，Vo=0的状态。
假设通电后Q=0，则TD导通，Vc约等于0，Vo=0.
通电后Q=1，TD一定截止，电源VCC便经过电阻向电容C充电。当冲到Vc等于三分之二VCC时，Vc1变为0，Q为0。同时，TD导通，电容C经过TD快速放电，，使Vc约等于0.
此后由于Vc1=Vc2=1，Q保持0状态不变，输出Vo也稳定的保持在0.

## Slide 27
◇单稳态触发器的应用
★可重复触发的单稳态触发器：
V
CC
C
C
1
2
3
5
6
7
555
R
4
8
5
电容C经三极管放电，可作为失落脉冲检出电路，对机器的转速或人体的心律（呼吸）进行监视，当机器的转速降到一定限度或人体的心律不齐时就发出报警信号。
该电路有何作用？
失落脉冲
报警！！
PNP管
§8.2 555定时器及其应用

## Slide 28
练习：用集成电路定时器555构成的电路和输入波形VI如图所示，试画出所对应的电容上电压VC和输出电压VO的工作波形，并求暂稳宽度tW

## Slide 29
3. 用555定时器构成多谐振荡器
T1
t
vc
0
t
vo
0
T2
T
§8.2 555定时器及其应用

## Slide 30
多谐振荡器的参数计算
①电容充电时间T1
②电容放电时间T2
③振荡周期T与振荡频率 f
④输出波形占空比 q
§8.2 555定时器及其应用

## Slide 31
练习：图示为一个防盗报警电路，a、b两端被一细铜丝接通，此铜丝置于小偷必经之处。当小偷闯入室内将铜丝碰断后，扬声器即发出报警声（扬声器电压为1.2V，通过电流为40mA）。（1）试问555定时器接成何种电路？（2）简要说明该报警电路的工作原理。（3）如何改变报警声的音调？

## Slide 32
1. 熟练掌握单稳态触发器、施密特触发器和多谐振荡器的工作特点，了解其应用。
2. 正确理解555定时器的电路结构与引脚功能。
3. 重点掌握由555定时器构成的单稳态、施密特触发器及多谐振荡器的输出波形图及一些参数的计算。
本章小结